## Slide 1: SIMULASI PERHITUNGAN SANKSI GRADING TANDAN BUAH SEGAR

## Slide 2
Simulasi Perhitungan Sanksi Grading TBS :
Contoh 1 :
Tanggal grading : 25 Februari 2015
Tempat dan waktu : Satria Oil Mill jam 09:37 Wita
Pemasok : Kop Bangun Sari
Tahun tanam : 2011
Nomor ticket : 071984
Hasil grading sebagai berikut :
Buah mentah : 0 janjang
Buah matang : 620 janjang
Buah terlalu matang : 62 janjang
Buah janjang kosong : 121 janjang
Total Janjang : 803 janjang Total Tonase : 4050 Kg
Berondolan : 696 Kg
Tangkai panjang : 21 Janjang
Janjang kecil <3kg : 21 janjang
Berondolan kotor : 144 Kg
Buah menginap (OBM) : 803 janjang

## Slide 3
Perhitungan Sanksi Grading TBS adalah sebagai berikut :
Buah mentah : 0
Buah lewat matang : 62/803x100% = 7,72 %
: 7,72 % - 5 % = 2,72 %
: 2,72 % x 4050 Kg x 25 % = 27,54 Kg.
Buah janjang kosong : 121/803 x 100% = 15,07 %
: 15,07 % x 4050Kg x 100% = 610,34 Kg
Tangkai Panjang : 21/803 x 100 % = 2,62 %
: 2,62 % x 4050 Kg 1 % = 1,06 Kg
Berondolan : 696 / 4050 % = 17.18 % (tidak dipotong karena lebih besar dari 12,5 %)
Berondolan Kotor : 144 Kg x 2 = 288 Kg
Buah janjang kecil<3Kg : 21 / 803 x 100 % = 2,62 %
: 2,62 % x 4050 Kg x 70 % = 74,28 Kg
Buah menginap OBM : 803 / 803 x 100 % = 100 %
: 100 % - 5 % x 4050 Kg x 25% = 961,87 Kg
Total Potongan : a + b + c + d + e + f + g + h
= 0 + 27,54 + 610,34 + 1,06 + 0 + 288 + 74,28 + 961,87
= 1963,09 Kg
Asumsi harga sebesar Rp 1.250,- maka pendapatan bersih = (4050 Kg x Rp 1250) – (1963,09 kg x Rp 1250)
= Rp 5,062,500 – Rp 2,453,862.5 = Rp 2,608,637.5

## Slide 4
Simulasi Perhitungan Sanksi Grading TBS :
Contoh 2 :
Tanggal grading : 17 Februari 2015
Tempat dan waktu : Cakra Oil Mill jam 15:37 Wita
Pemasok : Kop Belayan Sejahtera
Tahun tanam : 2006
Nomor ticket : 681984
Hasil grading sebagai berikut :
Buah mentah : 15 janjang
Buah matang : 100 janjang
Buah terlalu matang : 20 janjang
Buah janjang kosong : 15 janjang
Total Janjang : 150 janjang Total Tonase : 2225 Kg
Berondolan : 175 Kg
Tangkai panjang : 13 Janjang
Janjang kecil <3kg : 11janjang
Berondolan kotor : 20 Kg
Buah menginap (OBM) : 0 janjang

## Slide 5
Perhitungan Sanksi Grading TBS adalah sebagai berikut :
Buah mentah : 15 / 150 x 100% = 10 %
: 10 % x 2225 Kg x 50 % = 111,25 Kg
b. Buah lewat matang : 20/ 150 x 100% = 13,3 %
: 13,3 % - 5 % = 8,3 %
: 8,3 % x 2225 Kg x 25 % = 4,61 Kg
c. Buah janjang kosong : 15 / 150 x 100% = 10 %
: 10 % x 2225 Kg x 100% = 22,25 Kg
Tangkai Panjang : 13 / 150 x 100 % = 8,6 %
: 8,6 % x 2225 Kg x 1 % = 1,9 Kg
Berondolan : 175 Kg / 2225 Kg x 100 % = 7,86 %
: 12,5 % - 7,86 % = 4,6 %
: 4,6 % x 2225 Kg x 30 % = 30,7 Kg
f. Berondolan Kotor : 20 Kg x 2 = 40 Kg
g. Buah janjang kecil<3Kg : 11 / 150 x 100 % = 7,3 %
: 7,3 % x 2225 Kg x 70 % = 113,6 Kg
Buah menginap OBM : 0
Total Potongan : a + b + c + d + e + f + g + h
= 111,25 + 4,61 + 22,25 + 1,9 + 30,7 + 40 + 113,6
= 324,31 Kg
Asumsi harga sebesar Rp 1.500,- maka pendapatan bersih = (2225 Kg x Rp 1500) – (324,31 kg x Rp 1500)
= Rp 3,337,500. – Rp 486,465 = Rp 2,851,035.-